# ТИПОВАЯ  ПРОГРАММА

# ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

# И ГАЗОВОГО КАРОТАЖА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН

# Программа работ регламентирует комплекс регистрируемых параметров и решаемых задач при выполнении геолого-технологических, геолого-геохимических исследований и газового каротажа в процессе бурения скважин.

Программа составлена в соответствии с требованиями РД 39-0147716-102-87.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГТИ, ГГХИ и ГК

Цель геолого-технологических, геолого-геохимических исследований и газового каротажа состоит в оперативном изучении геологического строения разреза скважины, выявлении и оценке продуктивных пластов, предотвращении аварий, повышении качества бурения и сокращении цикла строительства скважин.

Задачи геолого - технологических исследований:

- контроль предаварийного состояния инструмента (промыв инструмента и насоса, подклинки долот);

- контроль скорости спуско – подъемных операций (СПО);

- контроль поглощения промывочной жидкости в процессе бурения и СПО;

- предотвращение флюидопроявления в процессе бурения и СПО;

- оценка степени износа долота;

- детальный механический каротаж;

- контроль долива скважины при СПО;

- контроль объема бурового раствора в емкостях;

- контроль плотности бурового раствора на входе в скважину;

- контроль расхода бурового раствора на входе в скважину;

- контроль давления на стояке;

- контроль температуры бурового раствора на выходе из скважины.

Задачи газового каротажа:

- раннее обнаружение и предотвращение газопроявлений и выбросов

- определение характера насыщения пластов

Задачи геолого - геохимических исследований:

- литолого - стратиграфическое расчленение разреза;

- выделение коллекторов и оценка их свойств;

- выявление в разрезах нефтегазоносных или перспективных пластов.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технологические исследования предусматривают:

1.1. Регистрацию и обработку информации о параметрах бурения и бурового раствора, согласно приведенной ниже таблице

| № п/п | Параметры | Режим регистрации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Глубина скважины | постоянно |
| 2. | Вес на крюке | постоянно |
| 3. | Нагрузка на долото | при бурении |
| 4 | Момент на роторе | при бурении |
| 5. | Механическая скорость бурения | при бурении |
| 6. | Скорость СПО при бурении и креплении | при СПО |
| 7. | Температура на выходе из скважины | при бурении, промывке, СПО |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Давление БР на входе | при бурении, промывке |
| 9. | Плотность БР на входе | при бурении, промывке |
| 10. | Расход БР на входе | при бурении, промывке |
| 11. | Суммарный объем БР в емкостях | постоянно |
| 12. | Уровень в доливочной емкости | постоянно |
| 13. | ДМК (детальный механический каротаж) | при бурении |
| 1.2. Решение технологических задач. № п/п Задачи Способы, приемы и методы их решения Результат 1. Сбор технологической информации по всем параметрам Путем регистрации параметров Диаграммы и таблицы данных 2. Контроль над выполнением буровой бригадой параметров, заложенных РТК и ГТН Путем сопоставления значений, заданных параметров, с регистрируемыми станцией параметрами О наличии отклонений от РТК информируется буровой мастер, супервайзер, сведения заносятся в суточную сводку, рапорт 3. Предупреждение и раннее обнаружение осложнений, аварий в процессе бурения Путем анализа регистрируемых параметров с целью оценки ситуации на буровой Предупреждение бурового мастера и супервайзера. Рекомендации с целью предотвращения осложнений 4. Контроль над отработкой долот Путем анализа регистрируемых параметров Предупреждение бурового мастера и супервайзера. Рекомендации на подъем долота 5. Определение характеристик осложнения Путем анализа регистрируемых параметров и определения параметров работ, согласно плану ликвидации осложнений Выработка рекомендации по ликвидации осложнений совместно с мастером (технологом) и супервайзером. ГАЗОВЫЙ КАРОТАЖ Газовый каротаж предусматривает: Регистрацию и обработку информации о параметрах бурового раствора, согласно приведенной ниже таблице |
| № п/п | Параметры | Режим регистрации |
| 1. | Суммарные газопоказания | при бурении, промывке |
| 2. | Определение объемных концентраций углеводородов (метана, этана, пропана, бутана, пентана, гексана) | при бурении, промывке |

2.2. Расчет параметров ГК.

| Измеряемые параметры | Расчетные параметры 1 ступени | Расчетные параметры 2 ступени |
| --- | --- | --- |
| Суммарное газосодержание | Объемные проценты | Газосодержание пластового флюида |
| Компонентный состав | Флюидные коэффициенты | Характер насыщения раствора |
| 3. ГЕОЛОГО - ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Геолого – геохимические исследования предусматривают: 3.1. Отбор и исследование образцов шлама в интервале вскрытия пласта, построение диаграмм и формирование отчетов согласно приведенной ниже таблице: № п/п Требования Решение требований и задач 1. Отбор образцов шлама В интервале вскрытия продуктивного пласта через 1-2м. 2. Микро- и макроописание шлама Комментарии на сводной диаграмме и текстовая часть в отчете. 3. Люминисцентно – битумный анализ шлама Количественная оценка содержания битумоидов в функции глубины. 4 Фракционный анализ шлама Построение гистограмм Ф1-Ф4 в функции глубины. 5. Соотношение литологических разностей Построение шламограммы в функции глубины 6. Литологическое расчленение разреза Построение литологической колонки на сводной диаграмме 7. Приведение глубин на разрезе к глубине по вертикали Вывод на диаграммах ГТИ колонки глубины по вертикали (расчет удлинения) 8. Совмещение записей ГТИ и ГИС для дальнейшей корреляции и совместной интерпретации. Вывод диаграммы ПС или другой коррелируемой с ДМК кривой ГИС на сводном планшете ГТИ. 9. Оперативное информационное обеспечение бурения продуктивной части пласта и горизонтальной секции скважины. Предоставление три раза в сутки (в 9:00, 14:00, 18:00) в геологический отдел ЗАКАЗЧИКА оперативной информации в электронном виде. |